## Slide 1
Új mérési lehetőségek a rádió spektrumban v.1.0
Előadó:
Szabó Bence COMPU-CONSULT Kft.
Előadás közben telefonálhat:
+36 30 9448 255
HTE előadás
2017.03.09.
COMPU-CONSULT Kft.
Élő adás: http://www.ustream.tv/channel/hte-compu-teszt

## Slide 2
RF Explorer
COMPU-CONSULT Kft.
Első rész v.1.0 --- 2017.03.09.
Olcsó kategóriájú (< 400 USD), szoftverrel támogatott eszközök
Második rész v.2.0 --- 2017.05.24.
Professzionális hordozható rádió spektrum mérő eszközök (< 4 000 USD) opciókkal (n * 3 000 USD)
Harmadik rész v.3.0 --- 2017. ősz vagy 2018 év eleje
Professzionális labor műszerek (< 40 000 USD)

## Slide 3
RF Explorer család
COMPU-CONSULT Kft.
Hordozható jelgenerátor
Hordozható spektrum analizátor
Erről lesz ma szó

## Slide 4
RFE analizátor csatlakozás
COMPU-CONSULT Kft.
RF Explorer USB-n keresztül csatlakoztatható
50 ohm impedancia SMA
Max bemenő amplitúdó:
Bal: +25 dBm
Jobb: +30 dBm
Mobilhoz is USB-n keresztül kapcsolódik, ehhez szükséges: Micro-B (mobilhoz)
Mini-B kábel (RF eszközhöz)

## Slide 5
RFE 6G Combo Spectrum Analyzer
COMPU-CONSULT Kft.
 | Érték
Frekvenciatartomány (MHz) | 4850-6100 15-2700
Span (MHz) | 2-600 0.112-600
Frekvencia felbontás (KHz) | 1.0
Jelszint mérési tartomány (dBm) | + 35 - -120
Átlagos zajszint (dBm) | -105
Amplitúdó felbontás (dBm) | 0.5
Automatikus RBW (KHz) | 2.6-812
LCD felbontás (pixels) | 128x64
RF Impedancia (ohm) | 50

## Slide 6
RF Explorer 6G Combo Spectrum Analyzer
COMPU-CONSULT Kft.
Frekvencia pontossága | 0.5 ppm 10 ppm
Frekvencia stabilitása | 0.5 ppm 10 ppm
Amplitúdó stabilitása | +/- 1 dBm
Amplitúdó pontossága | +/- 3 dBm +/- 6 dBm
Méret (mm) | 113x70x25
Súly (g) | 185

## Slide 7
RF Explorer főképernyő
COMPU-CONSULT Kft.
Indítás után az RF Explorer automatikusan Spektrum analízis módba megy.
Stop frekvencia (MHz)
Start frekvencia (MHz)
Center frekvencia (MHz)
Amplitúdó a marker pozícióban (dBm)
Frekvencia a marker pozícióban (MHz)
Marker
USB csatlakozás esetén
Jelszint dBm
Minden mérési pont egy frekvenciatartomány, és egy pont a kiválasztott frekvenciasáv 1/112-ed része.

## Slide 8
Spectrum Analyzer menü
COMPU-CONSULT Kft.
Sorszám | Menü
1. | Operational mode
2. | Frequency menu
3. | Attenuator menu
4. | Config menu

## Slide 9
Menü használata
COMPU-CONSULT Kft.
Frekvencia menü:
Beállítható:
Center frekvencia
Start frekvencia
Stop frekvencia
Itt választható ki, hogy 15 - 2700 Mhz (jobb oldali antenna) vagy 4.8 - 6.1 GHz (bal oldali antenna) sávot mérjük.
Mód kiválasztása (az analizátor generátor módban nem működik).
Valamint megnézhető, hogy milyen frekvencia sáv van kiválasztva (RF connections).

## Slide 10
Menü használata
COMPU-CONSULT Kft.
Háttérvilágítás és kontraszt beállítása.
Adatátviteli sebesség (500kbps ajánlott).
Digital Signal Processor: Zajcsökkentő mód kiválasztása.
Filter: Csak 15 – 2700 MHz-es módban, többször is scanneli a spektrumot a legjobb megjelenítéshez, lassabb, mint a FAST mód.
Fast: Nem kívánatos jelek is megjelenhetnek.
Draw Mode:
Vectors
Fill
Marker:
Peak (Csúcs)
Manual (Kézi)
None (Nincs)
A megjelenítés beállításai:
Y tengely felső és alsó határa
Számításhoz használt ismétlésszám
Ki lehet kompenzálni az antenna kábel csillapítást
Mértékegység: dBm vagy dBuV (Adott Z impedanciával:
dBμV−10⋅log10(Z)−90 = dBm)

## Slide 11
RFE szoftverek
COMPU-CONSULT Kft.
Tartozik hozzá ingyenes és fizetős szoftver is.
Fizetős szoftverek
Windowsra:
49 – 295 USD
MacOS-ra:
49 USD
Andoidra:
49 USD

## Slide 12
RFE ingyenes szoftver
Spektrum analizátor alapnézetben, a képernyő kettéosztva: frekvencia szerint a jelszint látható, valamint ennek időbeli változása az alsó diagramon.
COMPU-CONSULT Kft.
t
f

## Slide 13
Szoftver kezelőfelület
COMPU-CONSULT Kft.
1. Spektrum Analyzer
1.1. COM Port Spectrum Analyzer
1.2. Mode
1.3. Trace Mode
1.4. Spectrum Analyzer Frequency and Power control
1.5. Markers
2. Waterfall
3. Power Channel
4. Remote Screen
4.3. Dump Remote Screen

## Slide 14
Szoftver kezelőfelület
COMPU-CONSULT Kft.
7.1. COM Port Signal Generator
7.2. Signal Generator CW carrier
7.3. Signal Generator Frequency Sweep
5. Configuration
6. Report
7. Signal Generator
1.1. COM Port Spectrum Analyzer
6.2. Advanced Remote Command (developer only)
8.1. COM Port Spectrum Analyzer
8.2. Sniffer Mode
8. Signal Data Sniffer (Beta)

## Slide 15
Szoftver kezelőfelület
Menüsor
Grafikon formátum és az adatok statisztikájának megjelenítése.
Virtuális COM Port-ként installálja magát az USB-n. kiválasztása (alapból megadja) és eszköz csatlakoztatása.
Mérés indítás és felfüggesztés.
Az aktuális megjelenített mintaszám.
Az átlag, min ,max kiszámításához használt ismétlés szám.
COMPU-CONSULT Kft.

## Slide 16
Szoftver kezelőfelület
Menüsor
Mért frekvencia tartomány (X tengely).
Jelszint alsó, felső sávhatár (Y tengely).
Több markert rá lehet tenni és különböző statisztikai értékekhez lehet rendelni. A Delta Markereket az elsődleges markerekhez képest eltolt frekvenciával lehet megadni.
COMPU-CONSULT Kft.

## Slide 17
FM rádió adók
Dankó rádió 100,8 MHz
Bartók rádió 105,3 MHz
Petőfi rádió 94,8 MHz
Kossuth rádió 107,8 MHz
Class FM 103,3 MHz
COMPU-CONSULT Kft.
Marker beállítás Petőfi Rádióra

## Slide 18
Spektrum analízis mód
COMPU-CONSULT Kft.
Ki lehet választani, hogy csak a valós idejű adatokat jelenítse meg.

## Slide 19
Spektrum analízis mód
COMPU-CONSULT Kft.
Max Peak, Max hold és Minimum megjelenítése.

## Slide 20
Wifi analízis mód
COMPU-CONSULT Kft.
2.4 GHz-es és 5 GHz-es sáv-ban Wifi analízisre is használható. Ezt azonban csak a műszeren választhatjuk ki lásd 1-es menü az eszközön.

## Slide 21
DVB-T TV adás vizsgálata
COMPU-CONSULT Kft.
Látható 610 és 634 MHz környékén a jel.

## Slide 22
DVB-T TV adás vizsgálata
COMPU-CONSULT Kft.
610 MHz-en A multiplex
8 csatornával
634 MHz-en D multiplex 15 csatornával

## Slide 23
Waterfall
COMPU-CONSULT Kft.
Külön megjeleníthető a vízesés is, a jobb láthatóság érdekében állítható a jelszint felső és alsó határ.

## Slide 24
Power Channel
COMPU-CONSULT Kft.
Analóg műszer szimulátor a fenti frekvenciasávra.

## Slide 25
Remote Screen
COMPU-CONSULT Kft.
Szoftverben megjeleníthető a készülék képernyője is a Remote Screen fül alatt.
Nagyítás: 1 – 9 (129x85 - 1169x773)
Fejléc szöveg megjelenítése/eltüntetése
Színes/fekete-fehér.
El lehet menteni ezt a képet (Save Bitmap).

## Slide 26
Configuration
COMPU-CONSULT Kft.
Beállítható, hogy hova mentsen.
Az eszköz kalibrálása.

## Slide 27
Report
COMPU-CONSULT Kft.
Beállítható a Baudrate
LCD ki és bekapcsolható
RFE Újraindítás, Leállítás
Konfigurálás.

## Slide 28
Data Sniffer
COMPU-CONSULT Kft.
Az indítás előtt először érdemes megnézni a Spectrum Analyzer menüben, hogy a vizsgálni kívánt frekvencián jön-e jel. Ezután az ott beállított középfrekvenciát és a küszöbértéket, valamint a másodpercenkénti mintaszámot megadva, a Send Config gombbal az eszközön beállítás után a RUN gombbal indítható.
20 000 – 500 000 közötti értéket kell megadni.

## Slide 29
Data Sniffer
COMPU-CONSULT Kft.
Egy rész kijelölése után a Sniffer menüpontban kiválasztva a Trim to current view opciót kiszűrhetjük a a zajt és a duplikált csomagokat.
Y tengelyen 0 vagy 1 érték
X tengelyen idő mp-ben
Mozgásérzékelő által küldött jel.

## Slide 30
Data Sniffer
COMPU-CONSULT Kft.
Kijelölt részen lévő szűrt adat.

## Slide 31
Data Sniffer
COMPU-CONSULT Kft.
Lehetőség van a [Sniffer -> File load RAW from native Sniffer format] kiválasztani és betölteni egy minta fájlt is.
Ez egy Oregon Scientific időjárás állomás által 433,92 MHz-en küldött adatfolyam.

## Slide 32
RF Signal Generator
COMPU-CONSULT Kft.
Frekvenciatartomány (MHz) | 23.4 – 6000
Frekvencia felbontás (KHz) | 1
Frekvencia stabilitása (ppm) | 0.5
Működési hőmérséklet (°C) | 0 – 45
Standard SMA (ohm) | 50
LCD felbontás (pixel) | 128x6
Amplitúdó pontossága (dB) | +-0.5 (normalizált) vagy +-3 (abszolút)
Súly (g) | 185
méret (mm) | 113x70x25

## Slide 33
RF Signal Generator bekapcsolás
COMPU-CONSULT Kft.
Kiválasztott mód
Kiválasztott CW frekvencia KHz-ben
Indítás/Leállítás
(Indítás után: RF POWER ON)
RF kimenő jelszint (névleges) állítható.
Attenuator: 0/1
Switch: 0-3

## Slide 34
RF Signal Generator menü
COMPU-CONSULT Kft.
Sorszám | Menü
1. | Operational mode
2. | Frequency menu
3. | Power menu
4. | Config menu

## Slide 35
RF Signal Generator menü
COMPU-CONSULT Kft.
Mód kiválasztása (Amplitudo Sweep nem működik).
Valamint megnézhető, hogy milyen frekvenciasávban képes jelet generálni (RF connections).
Frekvencia menü:
Beállítható:
Center frekvencia
Start frekvencia
Stop frekvencia
Frekvencia lépésköz
Késleltetés sec-ben

## Slide 36
RF Signal Generator menü
COMPU-CONSULT Kft.
Háttérvilágítás és kontraszt beállítása.
Adatátviteli sebesség (500kbps ajánlott).
RF kimenő (névleges) jelszint állítható.
Attenuator: ON/OFF
Power Switch: 0-3

## Slide 37
RF kimenő jelszint
COMPU-CONSULT Kft.
Ezek frekvenciafüggő értékek, mint ahogy a következő dián szereplő grafikonon is látszik.
Az eszközön 0 – 3-ig lehet állítani, és High Power helyett Attenuator (csillapító) van.

## Slide 38
RF kimenő jelszint
COMPU-CONSULT Kft.
A kiadott jelszint lineárisan változik 2 GHz körül.

## Slide 39
Signal Generator szoftver kezelőfelület
COMPU-CONSULT Kft.
Virtuális COM Port-ként installálja magát az USB-n. kiválasztása (alapból megadja) és eszköz csatlakoztatása.
CW frekvencia beállítása, jelszint nagysága változtatható.
Sweep mód két határának kiválasztása. Valamint a késleltetés megadása a sweep-ek között.