## Slide 1: A TV TECHNOLÓGIA JÖVŐJE
Putz József

## Slide 2: Tartalomjegyzék
Kijelzők
Műsortovábbítási technológiák
Interaktivitás

## Slide 3: CRT- képcsöves TV
Nagy fogyasztás
Jó kontraszt
Nagy színhűség
Hosszú élettartam
Kis kijelző
Putz József
3
2015.06.09.

## Slide 4: Vetítős TV
Nagy kijelző
Korlátos betekintési szög
Gyenge fényerő
Gyenge kontraszt
Putz József
4
2015.06.09..

## Slide 5: Plazma TV
Nagy kijelző
Nagy betekintési szög
Beégésre hajlamos
Kiváló kontraszt
Korlátos üzemidő
Magas gyártási költség
Nagy fogyasztás
Putz József
5
2015.06.09.

## Slide 6: LCD TV
Nagy kijelző
Korlátos betekintési szög
Beégésre nem hajlamos
Gyenge kontraszt
Magas üzemidő
Közepes gyártási költség
Kis fogyasztás (plazmához képest)
Putz József
6
2015.06.09.

## Slide 7: SED TV
Kiváló színhűség
Nagy betekintési szög
Beégésre hajlamos
Nagy kontraszt
Magas üzemidő
Magas gyártási költség
Kisebb fogyasztás (plazmához képest)
Putz József
7
2015.06.09.

## Slide 8: LED TV (LED háttérvilágítású LCD)
Nagy kijelző
Jó betekintési szög
Beégésre nem hajlamos
Jó kontraszt
Magas üzemidő
Közepes gyártási költség
Kis fogyasztás (LCD-hez képest)
Putz József
8
2015.06.09.

## Slide 9: OLED TV
Rövidebb élettartam
Problémák a színegyensúllyal
Energiahatékonyság 60% mint LCD
Beégés
UV-érzékenység
Kiváló kontraszt
Nagy fényerő
Nagy színhűség
Putz József
9
2015.06.09.

## Slide 10: QD TV (quantum dot TV)
Nagy kijelző
Jó betekintési szög
Beégésre nem hajlamos
Kiváló kontraszt
Magas üzemidő
Közepes gyártási költség
Kis fogyasztás (LCD-hez képest)
Nagy fényerő
Nagy színhűség
10
Putz József
2015.06.09.
Quantum Dot technológia
2–10 nanométeres félvezető nanokristályok
mérettől függően különböző színeket bocsátanak ki.

## Slide 11: Hajlékony kijelzők
Putz József
11

## Slide 12: TV szabványok fejlődése
PAL 1963
D2MAC 1986
H.261 (MPEG-1) 1988
H.262 (MPEG-2) 1994
H.264 (MPEG-4) 2003
H.265 2013
12
2015.06.09.
Putz József

## Slide 13: TV felbontás a jövőben
 | 8K ULTRA HD | 4K ULTRA HD | FULL HD
Felbontás | 7680 x 4320 | 3,840 x 2,160 | 1920 x 1080
Pixelszám | 33 millió | 8 millió | 2 millió
Képváltás | 120fps | 50 fps | 50 fps
Nézési szög | 100° | 60° | 60°
Hangcsatornák | 22.2 | 5.1 | 5.1
Putz József
13

## Slide 14: Várható sávszélesség igény
 | SD | HD | 4k | 8k
pixelszám | 420e | 2M | 8M | 33M
natív sávszélesség | 270Mbps | 1,5Gbps | 6Gbps | 24Gbps
Tömörített sávszélesség- H.264 | 2Mbps | 5Mbps | 15Mbps | 50Mbps
Tömörített sávszélesség- H.265 | 1,2Mbps | 3,5Mbps | 10Mbps | 35MBps
2015.06.09.
Putz József
14

## Slide 15: Digitális TV szolgáltatások indulása Magyarországon
UPC Direct DTH szolgáltatás 2000-től
DVB-T 2004 október 12.-től üzemszerű működés
AntennaDigital 2005.12.01.
T-Kábel Digitális TV szolgáltatása 2005.12.02.
DigiTV 2006.02.07.
IPTV szolgáltatás 2006.11.06.
2015.06.09.
Putz József
15

## Slide 16: DVB-T
Megtörtént az analóg lekapcsolás (ASO)
DD1 sáv kiürítése (790-862MHz)
Jelenleg 5 stream 120Mbps sávszélesség
Interaktivitás hibrid alapon (pld HBB)
HD és SD jelátvitel
Jelenleg MPEG-4 tömörítési eljárás
H.265 bevezetési lehetősége- műsorátviteli kapacitás duplázása
2015.06.09.
Putz József
16

## Slide 17: Technológia
Fejállomás
Mikro
Adó, antenna
Set top box
2015.06.09.
Putz József
17

## Slide 18: DVB-S
Geostacionárius műholdak alkalmazása
Nagy rendelkezésre álló sávszélesség
  (5Gbps/pozíció)
Drága űrszegmens
Döntően MPEG-2 átvitel
Nincs közvetlen kényszer MPEG-4-H.265 áttérésre
Interaktivitás hibrid alapon
IP kimenetű LNB
18
Putz József
2015.06.09.

## Slide 19: SAT technológia fejlődése
Hagyományos rakéták
Ion hajtómű
www.flickr.com
Putz József
19

## Slide 20: KábelTV hálózatok
Analóg műsorok sok sávszélességet foglalnak
5Gbps sávszélesség lehetősége DS irányban
DVB-C robosztus- olcsó technológia
Interaktív közeg
HFC ->Deep Fiber
Nincs közvetlen kényszer MPEG-4->H.265 áttérésre
WideBand internet- sávszélesség igény nő
Sávszélesség csökken a DD miatt
  862MHz->700MHz
2015.06.09.
Putz József
20

## Slide 21: A GPON rendszer
Épület
lakás
ONT
TV
Internet
Telefon
HGW
Optikai rendező
Fényvezető szál
Fényvezető szál
Fényvezető szál
Splitter
Splitter
Splitter
GPON (Gigabit-capable Passive Optical Networks)
Gigabit sebesség átvitelére képes passzív optikai hálózatok
Alkalmazás: FTTH, fényvezető a lakásig
Splitter= optikai teljesítményosztó,
típusok: 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64
ONT
ONT
ONT
ONT
ONT
ONT
ONT
10 GE
1 GE
OLT
IP hálózat
PON port
Putz József
21
2015.06.09.
Notes: 21

## Slide 22: Mobil TV
Mobil TV
DVB-H alapon
Olaszország, Svájc
IP alapon
3G- unicast
OTT szolgáltatásként
22
Putz József

## Slide 23: Közegek összehasonlítása Miért jó az optika?
1Gbps jel átviteli csillapítása 1km távon
Koax kábel (QR540) 71,2dB
1/13,2millió
Szabadtéri csillapítás 92,4dB
1/1740millió
Optika csillapítása 0,22dB
1/1,16
2015.06.09.
Putz József
23

## Slide 24: TV jelátviteli technológiák összehasonlítása
DVB-T
  Egyirányú, korlátos sávszélességű közeg
Sat
  Leghatékonyabb broadcast TV jel szétosztás
  Egyirányú közeg
KTV
  Aszimmetrikus, kétirányú nagy sávszélességű közeg
  EuroDocsis 3.0 Channel bonding lehetőségei
  Digital divident sáv használata (790-862MHz)
Optika
  Extrém nagy sávszélességű kétirányú közeg
  Drága, lassan terjed el
  Leg időtállóbb
24

## Slide 25: A műsorterjesztők már nem megkerülhetetlenek az értékláncban
Műsorterjesztő
Tartalom előállító
Média-szolgáltató
Tartalom-csomagolás
Connected TV platform üzemeltető
Néző
Műsorterjesztő
Putz József
25

## Slide 26: OTT-Over The Top
IP alapú TV-zés bármilyen hálózaton
Ma 2.5M szélessávú Internet előfizető Magyarországon
OTT-infrastruktúra-technológia független TV szolgáltatás
Internet sávszélesség verseny
Helyi és nemzetközi versenyzők
Netflix- 62Millió előfizető
Putz József
26
2015.06.09..

## Slide 27: Interaktivitás- DVB alapon
Nappaliban
  DVB-C, S vagy T stream
  Meglévő CA rendszer használatával
  IP-n a vezérlés működik
Robosztus, megbízható rendszer
Saját hálózaton
Mobil eszközön más megoldás
27
Putz József
2015.06.09.

## Slide 28: Interaktivitás- IPTV-n
Nappaliban
  A KTV, xDSL vagy optika- Transzparens IP hálózat
  QoS a hálózaton
  Jelentős sávszélesség igény
Mobil eszközön más megoldás
28
Putz József
2015.06.09.

## Slide 29: Interaktivitás Hibrid rendszerrel
Nappaliban
  Élő műsor a DVB-C, S vagy T broadcaston keresztül
  Interaktivitás az IP-n
Mobil eszközön más megoldás
29
Putz József
2015.06.09..

## Slide 30: Interaktivitás OTT-n
Minden az IP-n keresztül
Nincs QoS a hálózaton
Adaptív streaming- ami a csövön épp kifér
Nincsenek földrajzi korlátok
Jelentős sávszélesség igény a hálózaton
Ugyan az a megoldás mobil eszközön
30
Putz József
2015.06.09.

## Slide 31: Multiroom
Putz József
31
2015.06.09..

## Slide 32: Multiscreen
Nappaliban a fő TV-n
Mobil eszközökön
32

## Slide 33: Smarthome
33

## Slide 34: A TV szolgáltatás evolúciója
2010 előtti idők
  Infrastruktúra alapú szolgáltatás
  Döntően tradicionális lineáris TV-zés
  Fogyasztási kényszer
  Műsorcsomagok
2010-2015 között
  Nem infrastruktúra alapú szolgáltatás
  Igény szerinti TV-zés
2015 után
  Személyre szabott bitfolyam
  Érdeklődési kör alapú TV-zés
  Ajánló rendszerek, hálózati intelligencia
Putz József
34

## Slide 35: Köszönöm a figyelmet!
35
Notes: Author / Presentation title
08/29/2007